SPÉCIFICATIONS POUR LE CAHIER DES CHARGES

Pour Les installations avec une consommation maximale de 2800 l/h

(les maisons, les magasins, les appartements, les chambres d’hôtel,…)

YDROSTOP – PROTECTEUR D’EAU

Description

Juste après le compteur d’eau (et après la dérivation de la conduite extinctrice), un protecteur d’eau est installé.

Cet appareil ferme presque immédiatement l’amenée d’eau en cas de rupture de conduite.

En outre, il empêche la consommation excédentaire d’eau.

Suivant un temps préréglé (de 15 minutes à 2 heures), l’amenée d’eau est, en effet, arrêtée en cas d’une fuite dans la conduite ou d’une consommation d’eau ininterrompue.

Le fonctionnement de l’appareil est basé sur les différences de pression que l’appareil subit.

Si l’appareil détecte une différence de pression trop grande, il ferme immédiatement l’amenée d’eau.

En cas de différences de pression plus petites, la minuterie est activée, de sorte que l’amenée d’eau est fermée après le temps préréglé.

Après la fermeture du robinet fuyant, l’appareil se remettra/rouvrira (si l’appareil est en position automatique).

Après avoir pris une petite quantité d’eau, la minuterie se remettra et un nouveau temps préréglé complet sera disponible.

L’appareil est fait de matières synthétiques fabriquées sous haute pression.

Tous les matériaux employés répondent aux normes nationales et internationales pour la qualité de l’eau potable.

L’appareil est pourvu de :

- un filtre avant séparé pourvu de pièces de jonction raccordement ¾”

- un clapet anti-retour

- minuterie réglable de 15 à 120 minutes

- remise automatique ; au bout de quelques secondes, après être fermé par le consommateur

Spécifications techniques

Pression normale 		0,5 – 6 bar

Pression d’essai		22 bar

Fluidité				25 à 2800 l/h (optionnellement 1700 l/h)

Perte de pression		0,2 – 0,7 bar

Poids Ydrostop+Filtre 		1,2 kg

Température 			+1ºC - +30ºC

Raccordement Ydrostop	1 ½”  BSP

Raccordement Filtre 		¾” BSP

Dimensions Ydrostop+Filtre L x H x L 	350 x 250 x 75 mm.

Réalisation

Installation Ydrostop + Filtre horizontal, incl. 2 soupapes et pontage avec soupape du même diamètre que la conduite existante.

Installer Ydrostop conformément aux prescriptions du fabricant

A Fermé pour, p. ex. : le remplissage d’une piscine, l’arrosage prolongé du jardin,…

B Robinet d’arrêt pour une remise très rapide (remise manuelle)

C Ouvert pour, p. ex. : le remplissage d’une piscine, l’arrosage prolongé du jardin

(1) Pour une fluidité plus petite ou plus grande (2800 l/h), contactez le fabricant

# Text boxes

Tekening:

Teller: Compteur
Brandblusleiding: Conduite exctinctrice
Waterbeveiliging: Protecteur d’eau